## Slide 1
一、丹麥電力系統
頁 1
DK1 和 DK2 是兩個不同的系統
 | DK1（日德蘭＋芬島） | DK2（西蘭島／哥本哈根）
平均負載 | 2,537 MW | 1,578 MW
本地發電 | 2,609 MW ＝ 負載的 103% | 1,192 MW ＝ 負載的 76%
淨進口（全年均） | +28 MW（≈0） | +350 MW ＝ 22%
負載最高 100 小時的淨進口 | −339 MW（還在出口） | +914 MW ＝ 37%
殘餘負載最高 100 小時的淨進口 | +1,438 MW ＝ 42% | +1,177 MW ＝ 49%
那 100 小時的風力 | 174 MW（全年均 1,587） | 94 MW（全年均 558）
不能用「負載最高」當缺電 —— 丹麥的寒潮又冷又刮風。改用殘餘負載（負載−風−光）去挑，
風力從 1,587 崩到 174：DK1 平均看起來自給自足，真正吃緊時一樣要進口 42%。
Energinet ElectricityBalanceNonv，2021–2025，43,803 小時。淨進口＝四條 Exchange 欄位加總（含 Great Belt）
Notes: DK1 平均是淨出口、看起來自給自足；DK2 平均兩成的電靠進口。重點在最後兩列：用「負載最高」定義缺電會被騙——丹麥的寒潮是大西洋風暴帶來的，又冷又刮風，那些小時 DK1 的風力反而是平均的兩倍。改用殘餘負載（負載−風−光）去挑，風力從 1,587 崩到 174，掉了九倍，這時 DK1 要進口 42%、DK2 要進口 49%。兩個價區在稀缺時刻都靠進口，只是 DK1 平常被風掩蓋了。而這直接鋪陳下一段：稀缺由風決定、風由外面的天氣系統決定，本地玩家的量當然推不動價格。口徑：淨進口＝四條 Exchange 欄位加總。

## Slide 2
一、丹麥電力系統
頁 2
風光依賴度與電網連接性
風光
 | DK1 | DK2
陸域風 | 985 MW（37.7% 發電） | 181 MW（15.2%）
離岸風 | 603 MW（23.1%） | 377 MW（31.6%）
太陽能 | 240 MW（9.2%） | 97 MW（8.1%）
風光合計 | 70.1% 的發電 | 54.9%
風光 > 全部負載的小時 | 27.7% | 2.2%
對外連接容量
 | 連接容量 | 對比自己的尖峰
DK1 | 德 1,780／挪 1,700／英 1,400／瑞 740／荷 700 ≈ 6,300 MW | 3,755 MW → 1.7 倍
DK2 | 瑞 1,700／德 600 ≈ 2,300 MW | 2,476 MW → 0.9 倍
⚠ 另有 Great Belt 連接兩區，容量尚未查證（印象 600 MW）—— 報告前確認
Notes: DK1 有超過四分之一的小時，光是風加太陽就超過全島用電。而它對外的連接容量是自己尖峰的 1.7 倍。這個比例決定了後面所有的事。

## Slide 3
一、丹麥電力系統
頁 3
兩區的價格幾乎是同一個價
0.971
相關係數
64.1%
價格完全相同的小時
€7.4
平均絕對價差 /MWh
價格分布（2021–2025，41,614 小時）
 | DK1 | DK2
平均 | €110.4/MWh | €107.6
標準差 | €99.9 | €100.5
負電價小時 | 1,192（2.86%） | 785（1.89%）
原本的想法：用一個係數 λ 把這些變動性包起來。
Notes: 在耦合市場裡，兩個區只有在連接線塞住時價格才會不同。有三分之二的小時，DK1 和 DK2 根本不是兩個市場。記住這一點，第二段會回來用它。

## Slide 4
一、丹麥電力系統
頁 3b
負電價：夏天中午的太陽能現象（不是風）
DK1 負電價小時數，逐年
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
87 | 38 | 281 | 375 | 411
5 月 6.7% 的小時是負的，1 月只有 0.3%；13–15 UTC 有 10%，晚上幾乎 0
負價時的出力（相對全期平均）
 | DK1 | DK2
太陽能 | 2.97 倍 | 3.77 倍
風 | 1.05 倍 | 0.73 倍
它們會關機嗎？（實際出力 ÷ 隔日預測）
電價 | 小時數 | 風 | 光
> 50（正常） | 31,966 | 1.068 | 1.178
−10 ~ 0 | 998 | 0.843 | 1.084
< −10 | 176 | 0.643 | 0.908
> 1 是因為隔日預測系統性低估 —— 看相對變化，不看絕對水準
深度負價時風力砍約 40%，太陽能幾乎不動。負電價中位數只有 −1.4 €/MWh，只有 15% 的負價小時跌破 −10 → 多數時候關機不划算。
DK2 的 785 個負電價小時裡，只有 16 個（2.0%）落在 11–2 月。
負電價是夏天中午，熱需求是冬天 —— 「用便宜的電供熱」在時間上結構性錯開。
Notes: 大家都說丹麥風多所以常有負電價。資料說不是——負價時風的出力跟平均差不多，太陽能卻是三到四倍，而且集中在五月中午。它們也不是完全不關機：深度負價時風力砍四成，但太陽能還在九成，因為負電價的中位數只有 1.4 歐元，關機不划算。最後那一行是後面熱側結論的機制。⚠ 太陽能為何不關機（補貼／PPA／分散式不參與市場）我沒查證，不要斷言。

## Slide 5
二、λ 做不出來
頁 4
λ 是什麼，我本來想用它做什麼
λ ＝ 我多賣 1 MW，市場價格會掉多少。
價格 = 歷史真實價（act） + λ × 我的淨量
我本來要用它做的事
有了 λ，就能問：「如果這群 agent 這樣出價，價格會變成什麼？」
這是多 agent 互動的唯一接口 —— 沒有 λ，agent 之間就不互相影響
也是市場力的度量：能推動價格 ＝ 有市場力
Notes: 這是整個原始設計的核心。多 agent 模擬要有意義，agent 必須互相影響，而在電力市場裡唯一的影響管道就是價格。λ 就是那個管道。

## Slide 6
二、λ 做不出來
頁 5
我到底在跑什麼
一個迴歸，41,565 列，每一列是一個小時（DK1，2021–2025）
 | 內容 | 單位
y 被解釋的 | 那小時的 DK1 電價 | €/MWh
x 我要的係數 | 殘餘需求 ＝ 總用電 − 風 − 太陽 | MW
控制變數 | 燃氣價、碳價、時段(0–23)，之後逐步加德國、鄰國、邊界容量 | 
跑完拿 x 的係數，那就是 λ。單位是 €/MWh per MW。
λ = 0.0053 時，殘餘需求動多少 → 電價動多少
殘餘需求變動 | 電價變動
1 MW | €0.005/MWh
1,067 MW（實際的一個標準差） | €5.7 ＝ 電價標準差的 5.7%
6,606 MW（歷史最低盪到最高） | €35
對照：DK1 電價標準差 €100、最高到過 €936
Notes: 殘餘需求就是扣掉風和太陽之後、要靠其他機組補的那一塊，用 Energinet 的實際結算資料算的。拿它去解釋電價，斜率就是 λ。注意最後一列：丹麥的殘餘需求從歷史最低盪到歷史最高——6.6 GW，等於 DK1 尖峰負載的 1.8 倍——價格總共只動 35 歐元。而電價自己的標準差是 100。

## Slide 7
二、λ 做不出來
頁 6
「德國的影子」不是比喻，是可以逐項算出來的
三個原始相關係數（不做任何模型）
 | 相關係數
丹麥殘餘需求 ↔ 德國殘餘需求 | 0.511
丹麥殘餘需求 ↔ DK1 電價 | 0.339
德國殘餘需求 ↔ DK1 電價 | 0.535
德國的殘餘需求和丹麥電價的關係，比丹麥自己的還緊。
真實模型 y = β·x + γ·z + …
漏掉 z y = β_naive·x + …
則 β_naive = β + γ·δ
z ＝ 德國殘餘需求；δ ＝ 德國殘餘對丹麥殘餘的斜率
用資料逐項驗算
 | 值
漏掉德國的斜率 β_naive | 0.03040
放進德國的斜率 β | 0.01536
德國殘餘 → 丹麥電價 γ | 0.00248
丹麥殘餘每 1 MW，德國動 δ | 6.06 MW
偏誤 γ×δ | 0.01504
β ＋ γ×δ | 0.03040 ✓
控制強度階梯（IV 工具＝隔日風力預測）
控制到什麼程度 | OLS | IV
S1 燃氣價／碳價／時段 | 0.0259 | 0.0320
S2 ＋德國殘餘需求 | 0.0134 | 0.0220
S3 ＋德國風光＋鄰國 | 0.0068 | 0.0122
S4 ＋邊界容量 | 0.0053 | 0.0092
Notes: 先看最上面：德國的殘餘需求跟丹麥電價的相關 0.535，比丹麥自己的 0.339 還高。原因是兩地共享同一片天氣，德國沒風的時候丹麥通常也沒風——丹麥殘餘需求每動 1 MW，德國同時動 6 MW。所以價格漲了，但那不是丹麥造成的。中間那張表把這件事逐項算出來：偏誤是 0.01504，加回去剛好還原成 0.0304。這不是講故事，是遺漏變數偏誤的公式。⚠ 但書：OLS 靠 Gauss–Markov，前提是外生性，而漏掉德國時它正好破掉。階梯表就是在檢驗它。但我永遠證明不了沒有其他遺漏變數，所以 0.0053 是「加了所有我想得到的控制之後的值」，不是真值。

## Slide 8
二、λ 做不出來
頁 7
λ = 0.005 到底有多小
我的車隊要多大 | 才能把價格推動
1 MW | €0.005/MWh
30 MW（丹麥最大的併網電池） | €0.16/MWh
189 MW | €1/MWh
1,887 MW | €10/MWh
€1/MWh ＝ 平均價的 0.9%
丹麥現有最大電池造成的 €0.16 ＝ 0.15%，等於沒有
要動 €10（只是平均的 9%）→ 需要 1.9 GW ＝ 實際最大電池的 63 倍
對照：DK1 電價平均 €110、標準差 €100
本地少 200 MW，不會逼丹麥開一台更貴的機組，而是從德國或挪威多流 200 MW 進來。
連接容量 6,300 MW vs 尖峰 3,755 MW → 衝擊被進出口吸收，不是被價格吸收。
Notes: λ 小，不是估計失敗，是丹麥的物理現實。而 λ 小就代表：我的 agent 必須大到不現實，才會對價格產生影響。

## Slide 9
二、λ 做不出來
頁 8
但真正致命的不是 λ 小，是循環論證
 | 是什麼 | 治得好嗎
混淆 | 殘差裡混著德國、燃料、本地需求，分不清誰是誰 | ✓ 治得好 —— 加控制變數、工具變數
循環論證 | 反事實價格 p₀ 是用歷史價擬合出來的，那「歷史價 − p₀」必然是零均值噪音 | ✗ 加再多變數都治不好
想知道一家店有沒有超收，要查它的進貨成本。若把「合理價格」定義成「這家店的平均售價」，
它在數學上永遠不可能超收 —— 賣十倍也一樣。
還有第三個問題：雙算
歷史價已經包含當時所有業者的策略行為。再加一次 λ × 我的量，等於同一件事算兩次。
可以做相對比較（A agent vs B agent 面對同一條 p₀）
不能宣稱絕對的市場力
要打破循環，p₀ 必須從成本結構推出來，不能從價格擬合
Notes: 這一頁是整個報告的轉折點。混淆是可以治的，我也治了。但循環治不好——因為我的基準價本身就是從被測對象身上算出來的。所以我沒辦法回溯，也沒辦法宣稱任何絕對的市場力結論。最後那一行是後來轉向的理由。

## Slide 10
三、電池 agent 不成立
頁 9
真實體量下，市場力等於零
原本的設想：agent ＝ 電池，互相競爭做套利，透過 λ 互相影響，解 Nash 均衡
三把尺：完全競爭 C ≤ Nash N ≤ 卡特爾 M
真實 λ 下，三者全部是 98.5% —— 勾結空間 = 0
10 顆 1 MW 電池，只把收益削掉 1%
500 MW 車隊時，Cournot 與純接受價格結果完全相同（73% vs 73%）
要有故事，需要多大？
每家體量 | 卡特爾比競爭多賺
1 MW/家 | 0 pp（死的）
50 MW/家（500 MW 隊） | 4.7 pp
100 MW/家（1 GW 隊） | 6.9 pp
丹麥的現實
最大併網電池 10 MW（Better Energy Hoby）、30 MW/43 MWh（EWII Bornholm）；北歐到 2030 預估才 ~1,800 MW
要有市場力，就得編一個丹麥不存在的 GW 級車隊。
Notes: 原本的設想是 agent 等於電池，互相競爭做套利，透過 λ 互相影響，解 Nash 均衡。三把尺是完全競爭 ≤ Nash ≤ 卡特爾。在真實 λ 下三者全部 98.5%，勾結空間是零。要有市場力就得編一個丹麥不存在的 GW 級車隊。

## Slide 11
三、電池 agent 不成立
頁 10
而且丹麥根本不用電池消耗多餘的電
丹麥全國裝置量
 | 裝置量
併網電池 | 10–30 MW
區域供熱的電氣化熱源（熱泵＋電鍋爐） | 2,218 MW，五年增為三倍
差兩個數量級。我原本把 agent 放在丹麥最小的那個東西上。
λ 的機制沒有壞，它給了我正確的答案，而那個答案是「幾乎是零」。
這是一個乾淨的結構性結果，不是失敗 —— 但 null result 撐不起一整篇碩論的引擎。
沒白做的：電價預測管道（LightGBM 吃到理論上限的 93%、rMAE 0.54）是獨立資產，兩條線都能用
Notes: λ 的機制沒有壞，它給了我正確的答案，而那個答案是「幾乎是零」。這是一個乾淨的結構性結果，不是失敗——它說明了 DK1 本質上是一個接受價格的價區。但一個 null result 撐不起一整篇碩論的引擎。沒白做的部分：電價預測管道是獨立資產，兩條線都能用。

## Slide 12
四、轉向
頁 11
新方向：DK2 的熱電聯產 + 區域供熱
agent ＝ 廠級業主（HOFOR、Ørsted、ARC、ARGO），手上有一座熱電聯產廠，
電賣到電力市場、熱送進熱網，目標是兩邊收益合計最大。
但熱不是 agent 自己說了算 —— 兩層結構
 | 決定什麼 | 誰決定
第一層 | 拿到多少熱 | Varmelast（三家熱網公司的共同調度）按成本排序
第二層 | 拿到熱之後電出多少 | 被機組型式綁住 —— 剩下的自由度＝這個 agent 的彈性
資料與現況
DK2 逐時實際熱需求 2021-01 → 2026-07，48,887 小時、5 個完整冬天
6 台真實機組中 4 台跑得動（約佔車隊容量 91%）
Notes: agent 是廠級業主，手上有一座熱電聯產廠，電賣到電力市場、熱送進熱網，目標是兩邊收益合計最大。但熱不是 agent 自己說了算，是兩層結構。

## Slide 13
四、轉向
頁 12
為什麼這躲得開 λ
λ 的三個病 | 新框架
雙算 | 不拿歷史價當基準，用同一組天氣與熱需求跑兩個機組組合
循環論證 | 不需要反推任何曲線
混淆 | 沒有 λ
答案的單位是 MW、小時、EUR/MWh_th。
只要不說「所以價格會漲 X」，λ 就永遠不會出現。
而頁 8 最後那句話在這裡兌現了：成本曲線是從 Technology Catalogue 的技術參數 ＋ 燃料價建出來的，不是從價格擬合的。
代價：市場力、策略行為、內生價格這條線整個退場。已驗證的東西都還用得上，但敘事要重寫。
Notes: 代價是：市場力、策略行為、內生價格這條線整個退場。已驗證的東西都還用得上，但敘事要重寫。

## Slide 14
四、轉向
頁 13
它同時回應了丹麥的政策，而且初步結果有東西
政策：誰真的被規範到
政策 | 綁到誰
焚化產能 2030 前 −30%（2020 政治協議） | 全國 23 座焚化廠。KL 列出 10 座 → 2021-02 被國家否決 → 改成市場競爭
RED III | 燒生質的機組，但只管永續認證，沒有退場時程
Energinet 適足性 | 沒綁任何人，但是官方對冬季供電的正式擔憂
HOFOR 300 MW 熱泵 | 業者自願投資，明講要逐步取代生質
初步結果
被取代的機組 | 電熱比 | 年成本差
Amager（HOFOR，生質） | 0.20 | €5M/年（幾乎不虧）
Avedøre（Ørsted，生質） | 0.93 | €77M/年
「關哪一座」不是細節 —— 差 15 倍，而且由電熱比決定。這正是需要機組級模型才答得出來的問題。
Notes: 問題從「誰有市場力」變成「當供熱產能必須退場，關哪一座重要嗎？」

## Slide 15
四、轉向
頁 13b
我要建的東西：一個聯合 LP，四台機組，一條共用熱需求
LP ＝ 線性規劃：決策變數（每小時每台發多少電、供多少熱）＋ 目標（利潤最大）＋ 約束（容量、熱要滿足需求、背壓機組 電 = Cb × 熱），solver 找不違規方案裡最好的那組
 | 現在 | 聯合 LP
幾個問題 | 四個獨立問題 | 一個問題，四台一起解
熱需求 | 每台各吃一份縮放過的 | 加一條約束：四台加起來的熱 ＝ 真實 DK2 熱需求
差別就這一條約束 —— 但關掉一台之後，那些熱會自動流到成本次低的機組上。
誰接走它，決定了電力擺盪是變大還是變小（Amager 電熱比 0.20 接手 vs Avedøre 0.93 接手，後果相反）。
這是四個獨立跑算不出來的 —— 這才是「為什麼非要多 agent」的答案。
agent 怎麼設
dk2_fleet 那四台（容量、型式、業主都已查證）當錨，其餘用參數掃描自己設。論文寫法：「四台校準到真實 DK2 機組，其餘為參數變異」
Notes: 線性規劃就是：我要決定每小時每台機組發多少電、供多少熱，目標是利潤最大，然後有一堆不能違反的約束，solver 幫我找最好的那組。我現在的模型是四台各跑各的，四個獨立問題。要做的是把它們綁成一個問題，加一條「四台加起來的熱等於真實熱需求」。差別只有這一條，但它讓我能問：關掉一台之後，那些熱由誰接走？而誰接走決定了電力擺盪的方向——這是四個獨立跑算不出來的。agent 怎麼設：dk2_fleet 那四台當錨，其餘用參數掃描自己設。

## Slide 16
四、轉向
頁 13c
然後就能問「誰該退場」：三個選擇機制會不會選出同一座？
做法
1. 候選集 = { 關 ARC, 關 ARGO, 關 Amager, 關 Avedøre, 都不關 }
2. 每個候選跑一次聯合 LP → 每個業主的 Δ利潤 → 各自的偏好順序
3. 兩兩對決:候選 A vs B,看幾個業主偏好 A,多數者勝
4. 有全勝者 → 集體選擇;出現循環 → 這組業主選不出穩定答案
三個「玩得差」的標準，各自有出處
 | 標準 | 出處
M1 環境 | 每 GJ 供熱的 CO₂ | 2020 政治協議原文「環境上最差的」
M2 業主集體選擇 | 每個業主自己的 Δ利潤 | KL 2020-12 的死亡名單（真實存在的論壇）
M3 市場競爭 | 實際調度下的短期邊際成本 | 2021-02 備援機制 → 2023-07 競爭化法 → 2025-07 招標
結論不是「誰最差」，是「三個定義不指向同一座廠」。
選得出來 → 比它跟環境標準是不是同一座；選不出來（循環）→ 那就是 2021-02 KL 被否決的形式解釋。
Notes: 有了聯合 LP，就能對每一個退場候選跑一次，讀出每個業主的損益，得到四條偏好順序，然後兩兩對決看有沒有一個穩定的集體選擇。用兩兩多數決是因為它不需要我編票數權重——KL 內部怎麼表決沒有任何公開紀錄，我一旦選一種就是編的。而這個問題有真實對應：2020 年的協議就是要市政聯盟自己列出該關的廠，標準寫的是「環境上最差的」，KL 交了名單，2021 年 2 月被國家否決。所以如果模型跑出循環偏好，那就是那次失敗的形式解釋。這一頁是計畫，不是結果。

## Slide 17
五、方法論：找不到的數字
頁 14
這個專案有一半的參數查不到真值
與其猜那個數字是多少，不如回答：「它要多極端，我的結論才會被推翻？」
五條規則，每一條都是踩過坑之後訂的
 | 規則 | 為什麼（真實案例）
1 | 不准填中點 | DEA 目錄對燃氣 CC 只給 100／500 MW，舊版自己補 300 —— 跑兩端，供熱成本 +32.4 vs −5.1，正負號翻轉
2 | 兩端用來夾，不是用來選 | 木片價：丹麥海關（國家對、商品錯）／瑞典（國家錯、商品對）—— 壞的方式相反
3 | 找穿越點，報區間不報點 | 垃圾熱稅穿越點 62–70 DKK/GJ。曾報過「門檻 73」，補跑一格後同一支程式報 70 —— 格點假象
4 | 每一格都要報檢定力 | 曾用「垃圾費 vs 氣價」當兩端，低端那格一整年只有 6 天有出力 —— 沒有檢定力的格子不能當證據
5 | 宣稱要下移一層 | 不能說「兩端沒差」（差 6 倍）。要說「供熱佔比全區間 97.6–99.8%，這個結論對真值不敏感」
Notes: 這個專案有大量參數在公開資料裡查不到真值——燃料價、稅費適用邊界、熱網供水溫度。我的做法不是去猜一個看起來合理的數字，而是把它當成一個未知的區間，然後問：真值要跑到多極端，我的結論才會翻掉？如果答案是「比任何合理值都極端」，那結論就站得住。

## Slide 18
五、方法論：找不到的數字
頁 15
這不是熱側才有的，是整個專案的方法
用在什麼 | 掃什麼 | 得到什麼
λ（電池線） | 控制強度階梯 S1→S4 | 0.026 → 0.005。「它塌不塌」本身就是結果
λ 的量測誤差 | OLS vs 工具變數 | 每個規格穩定差 ~1.7 倍 → 是量測誤差
電池體量 | 10 MW → 10 GW，13 點對數格點 | 門檻在 500 MW 以上，而丹麥最大是 30 MW
外推的邊界 | 每點算「落在資料支撐外的比例」 | 3 GW 以上 100% → 程式自動標「外推，勿引用」
勾結空間 | 完全競爭 ≤ Nash ≤ 卡特爾 | 報的是上下界，不是點估計
生質價／稅費／COP | 區間掃描 | 熱側
我報的不是一個數字，是一個區間，加上「真值要多極端才會推翻我」。
程式不准默默補值，補了要拋錯（NoCentralEstimate）；佔位值每次跑都印出警告
維護一份「撤回清單」—— 目前 10 條，都是我自己推翻過的推測
Notes: 電池線那條 λ 的階梯是同一件事，體量掃描也是，連「這個掃描點已經外推到資料以外了」都是程式自動標出來的。我想這才是這個專案真正可以帶走的東西——不是某一個模型，是一套在資料不完整的情況下還能做出可辯護結論的流程。

## Slide 19
備用（被問到才翻）
備 A
這題目有人做過嗎？—— FFH50
CTR＋HOFOR＋VEKS＋Vestforbrænding 2022 年做過 FFH50，Ea Energianalyse 執行，六個 2030/2050 情境
他們做了什麼 | 限制
六個情境的全部計算 | 用 Excel 延時曲線模型 —— 作者自陳「不執行逐時的負載分配計算」
逐時機組級的 Balmorel | 只用在 2050 年的蓄熱與熱網投資
電力供應安全 | 提出了疑慮，但用銘牌容量長條圖回答（600–1,650 MW）
回溯驗證 | 沒有
定位：補上他們沒做的逐時、實際窗口、具名機組的那一塊。
Notes: 定位：補上他們沒做的逐時、實際窗口、具名機組的那一塊。

## Slide 20
備用（被問到才翻）
備 B
你的新模型驗證過嗎？
用 varmelast 的分項產熱驗「時點」而不是「水準」
 | 實測 | 模型
尖峰鍋爐佔熱 | 5.21% | 5.95%（對得還行）
尖峰鍋爐日內相關 | +0.164 | −0.500（符號相反）
年佔比對得上，日內時點是反的。已排除燃料價、稅費、最小負載。
但這個研究問題問的是最冷的小時 —— 那時所有機組都滿載、幾乎沒有調度自由度。
模型最不準的那個維度，正好是這個問題最不依賴的。
Notes: 驗過，而且發現一個真實的失效模式。但這個研究問題問的是最冷的小時，那時所有機組都滿載、幾乎沒有調度自由度——模型最不準的那個維度，正好是這個問題最不依賴的。

## Slide 21
備用（被問到才翻）
備 C
一個失敗的檢定（誠實加分用）
假設：連接線塞住時丹麥被孤立，λ 應該變大。兩種測法都是反的。
分組方式 | 沒塞住 | 塞住
用 DK1 ≠ DK2 判斷 | λ = 0.0164 | 0.0112
用歐陸連接線用掉幾成容量 | λ = 0.0148 | 0.0058（≥90%，僅 3% 小時）
推測原因（未證實）：塞住的小時不是隨機的，多半是大風、大量出口、價格已被壓在地板 → 樣本選擇問題。
而且 DK1 ≠ DK2 通常不代表 DK1 被孤立，而是 DK1 跟德國走、DK2 跟瑞典走。
所以我不宣稱這一條。代理變數選錯，檢定就沒有意義。
Notes: 我原本假設連接線塞住時丹麥被孤立，λ 應該變大。兩種測法都是反的。所以我不宣稱這一條。它示範的是：代理變數選錯，檢定就沒有意義。

## Slide 22
備用（被問到才翻）
備 D
為什麼不換去做德國（λ 比較大的市場）？
 | 理由
1 | DK2 的區域供熱有 varmelast 的逐時實測真值，德國沒有等價的公開資料
2 | 循環論證的問題換國家不會消失 —— 它是方法的問題，不是市場的問題
3 | 職涯考量：畢業後想留在丹麥